Bydgoszcz 11.07.2023 r.

SZPiFP-42/2-23

egz. poj.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup mobilnych integratorów radiowych”. /SZPiFP-42-23/

Na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą informuję, że w nawiązaniu do pisma nr SZPiFP-42/1-23 Zamawiający udziela wyjaśnień            i dokonuje zmian treści SWZ w odpowiedzi na pytania od 10 do 22.

Pytanie nr 10

W dokumencie „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZPiFP-42-23” w części „Integrator radiowy z radiotelefonami przewoźnymi” w pkt.8 Zamawiający napisał: „Wymiary zewnętrzne maksymalne: (szer. x wys. x gr.) 600mm x 400mm x 250mm”.

Czy z uwagi na dostępność walizek oraz gabaryty wymaganych elementów wyposażenia, Zamawiający dopuści walizki o wymiarach 627x475x292mm?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę w treści SWZ w części „Integrator radiowy z radiotelefonami przewoźnymi” w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1A do SWZ) skreślając ust. 8: „Wymiary zewnętrzne maksymalne: (szer. x wys. x gr.) 600mm x 400mm x 250mm” i wprowadzając w to miejsce następującą treść: „Wymiary zewnętrzne maksymalne: (szer. x wys. x gr.) 600mm x 400mm x 250mm ± 100mm na każdym z wymiarów.”

Pytanie nr 11

W dokumencie „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZPiFP-42-23” w części „Integrator radiowy z radiotelefonami przewoźnymi” w pkt.1 Zamawiający napisał: „Procesor i pamięć RAM – min. 2.0Ghz, min. 2GB DDR3 RAM”.

Z uwagi na dynamiczny rozwój technologii i dostępność procesorów na rynku,                          czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym zastosowano procesor czterordzeniowy       z taktowaniem 1,6GHz, o nie gorszej wydajności a jednocześnie charakteryzujący się mniejszym zapotrzebowaniem na energię?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowane rozwiązania.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę w treści SWZ w części „Integrator radiowy z radiotelefonami przewoźnymi” w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1A do SWZ) skreślając ust. 1: „Procesor i pamięć RAM – min. 2.0Ghz, min. 2GB DDR3 RAM” i wprowadzając w to miejsce następującą treść: „Procesor i pamięć RAM – min. 4x1,6 GHz, 2GB RAM”

Pytanie nr 12

W dokumencie „Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia SZPiFP-42-23” w części „Integrator radiowy z radiotelefonami przewoźnymi” w pkt.2 Zamawiający napisał: „Dysk systemowy:  min. 128 GB SSD” oraz w pkt 3 „Dysk rejestracji rozmów: min. 128 GB, nagrywanie każdego interfejsu z osobna” Z uwagi na rozwój technologii i zastosowanych nowoczesnych rozwiązań systemowych, zwiększających bezpieczeństwo i stabilność działania poprzez rozdzielenie części systemowej oprogramowania od części aplikacyjnej w urządzeniu zastosowano dysk systemowy typu eMMC o pojemności 4GB. Jednocześnie w urządzeniu zastosowano dodatkowy dysk           o pojemności minimum 256GB, który w sposób logiczny zostanie podzielony na partycję aplikacyjną oraz archiwum nagrań, co bezpośrednio wpływa nie tylko na wydajność, ale także na bezpieczeństwo użytkowania przy zapewnieniu realizacji wymaganych funkcji a jednocześnie zostaje zachowana sumaryczna pojemność pamięci masowej wymagana przez Zamawiającego. Czy Zamawiający zaakceptuje opisane rozwiązanie?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowane rozwiązania.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę w treści SWZ w części „Integrator radiowy z radiotelefonami przewoźnymi” w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1A do SWZ) skreślając ust. 2: „Dysk systemowy: min. 128 GB SSD”                      i wprowadzając w to miejsce następującą treść: „Dysk systemowy eMMC o pojemności min. 4 GB.”

Pytanie nr 13

W dokumencie „Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia SZPiFP-42-23” w części „Integrator radiowy z radiotelefonami przewoźnymi” w pkt. 11 Zamawiający napisał: „Wyposażenie audio: mikrofon typu „gęsia szyja”, głośnik, mikrotelefon z PTT, zestaw nagłowny (opcjonalnie)”

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym dla lepszej wygody użytkowania               i pewniejszej jakości akustyki w miejsce wbudowanego głośnika oraz mikrofonu typu gęsia szyja zastosowano mikrofonogłośnik jak w radiotelefonach przewoźnych?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowane rozwiązania.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę w treści SWZ w części „Integrator radiowy z radiotelefonami przewoźnymi” w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1A do SWZ) skreślając ust. 11: „Wyposażenie audio: mikrofon typu „gęsia szyja”, głośnik, mikrotelefon z PTT, zestaw nagłowny (opcjonalnie)” i wprowadzając w to miejsce następującą treść: „Wyposażenie audio: mikrofonogłośnik, mikrotelefon z PTT, zestaw nagłowny (opcjonalnie)”

Pytanie nr 14

W dokumencie „Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia SZPiFP-42-23” w części „Anteny magnetyczne” w pkt.1 Zamawiający napisał: „Antena magnetyczna na zakres 164-174 MHz (DMR), SWR: ≤1.3” oraz w pkt.2: „Antena magnetyczna na zakres 380-430 MHz (TETRA) SWR: ≤1.3” Łączna liczba anten 6 szt. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga: Antena magnetyczna na zakres 164-174 MHz (DMR), SWR: ≤2 – 3 szt, Antena magnetyczna na zakres 380-430 MHz (TETRA) SWR: ≤2 – 3 szt.

Pytanie nr 15

W dokumencie „Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia SZPiFP-42-23” w części „Anteny magnetyczne” w pkt.1 Zamawiający napisał: „Antena magnetyczna na zakres 164-174 MHz (DMR), SWR: ≤1.3” oraz w pkt.2: „Antena magnetyczna na zakres 380-430 MHz (TETRA) SWR: ≤1.3” oraz jednocześnie w pkt.5 „Parametr WFS ≤2 (w całym paśmie pracy)” Pragniemy zauważyć, że parametr SWR (standing wave ratio) jest tożsamy z parametrem WFS (współczynnik fali stojącej), tym samy Zamawiający przywołał dwie różne wartości tego samego parametru dla anteny. Jednocześnie, z uwagi na technologię wykonania anten                  z podstawą magnetyczną oraz ich właściwości elektryczne trudne jest osiągnięcie współczynnika SWR≤1.3, typowego dla anten dachowych czy stacjonarnych.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby anteny magnetyczne spełniały wymaganie w zakresie parametru WFS (oraz tym samym SWR) ≤2, zgodnie z pkt 5.

Odpowiedź na pytanie nr 14 i 15

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowane zmiany.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza n/w zmiany w treści SWZ w części „Anteny magnetyczne” w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1A          do SWZ):

- skreśla ust. 1: „Antena magnetyczna na zakres 164-174 MHz (DMR), SWR: ≤1.3”            i wprowadza w to miejsce następującą treść: „Antena magnetyczna na zakres      164-174 MHz (DMR), SWR/WFS: ≤1.7”

- a) skreśla ust. 2: „Antena magnetyczna na zakres 380-430 MHz (TETRA) SWR: ≤1.3”   i wprowadza w to miejsce następującą treść: „Antena magnetyczna na zakres      380-430 MHz (TETRA) SWR/WFS: ≤1.7”

- skreśla ust. 5 o treści: „Parametr WFS ≤2 (w całym paśmie pracy)”.

Pytanie nr 16

W dokumencie „Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia SZPiFP-42-23” w części „Integrator radiowy z radiotelefonami przewoźnymi” w opisie na radiotelefon przewoźny pkt.II TETRA, „ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe” ppkt 31, Zamawiający napisał: „Obsługa maskowania E2EE” Prosimy o podanie długości klucza szyfrującego (AES128 lub AES 256).

Pytanie nr 17

W dokumencie „Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia SZPiFP-42-23” w części „Integrator radiowy z radiotelefonami przewoźnymi” w opisie na radiotelefon przewoźny pkt.II TETRA, Zamawiający napisał: Ppkt.6. „Maskowanie korespondencji zgodne z aktualnie stosowanymi systemami TETRA– SCK TEA1” oraz ppkt. 7. „Przystosowany do wprowadzenia algorytmu TEA2 poprzez upgrade oprogramowania lub zakup licencji” Pragniemy zauważyć, iż zgodnie      z polityką producenta radiotelefonów, radiotelefon może być dostarczony z algorytmem TEA1 albo TEA2 bez możliwości zmiany poprzez upgrade oprogramowania lub zakup licencji. Prosimy o podanie rodzaju algorytmu jaki ma być zaimplementowany w radiotelefonie.

Pytanie nr 18

W dokumencie „Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia SZPiFP-42-23” w części „Integrator radiowy z radiotelefonami przewoźnymi” w opisie na radiotelefon przewoźny pkt.II TETRA, „ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe” ppkt 30, Zamawiający napisał: „Bluetooth”. Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z polityką producenta radiotelefonów, radiotelefony typu TETRA nie posiadają modułu Bluetooth.

Prosimy o usunięcie tego zapisu z wymagań.

Pytanie nr 19

W dokumencie „Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia SZPiFP-42-23” w części „Integrator radiowy z radiotelefonami przewoźnymi” w opisie na radiotelefon przewoźny pkt.II TETRA, „ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe” ppkt 33, Zamawiający napisał: „Klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody, wg normy EN 60529: IP57”. Pragniemy zauważyć,        iż zgodnie z polityką producenta radiotelefonów, radiotelefon typu TETRA charakteryzuje się jedynie klasą IP54.

Czy Zamawiający zaakceptuje stopień ochrony IP54, deklarowany przez producenta radiotelefonu?

Pytanie nr 21

W dokumencie „Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia SZPiFP-42-23” w części „Integrator radiowy z radiotelefonami przewoźnymi” w opisie na radiotelefon przewoźny pkt.II TETRA, „ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe” ppkt 32, Zamawiający napisał: „Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -20º÷ +55ºC (z akumulatorem litowo-jonowym -10º÷ +55ºC)”.

Pragniemy zauważyć, iż wymaganie jest typowe dla radiotelefonu ręcznego, prosimy                  o usunięcie wymagania z OPZ jako omyłki pisarskiej.

Odpowiedź na pytanie nr 16, 17, 18, 19 i 21

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowane zmiany.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza n/w zmiany w treści SWZ w części „Integrator radiowy z radiotelefonami przewoźnymi” w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1A do SWZ) skreślając w opisie na radiotelefon przewoźny treść Rozdziału II TETRA (ust. 1-9) oraz opis ogólnych cech funkcjonalno-użytkowych           (ust. 1-33) i wprowadza w to miejsce następującą treść:

„II. TETRA

1. Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO).

2. Aktywne tryby pracy: TMO/DMO Gateway i DMO Repeater.

3. Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000                           i rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240 pikseli (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika).

4. Wbudowany i uaktywniony moduł GPS.

5. Podświetlana klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym użyciem (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika).

6. Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania.

7. Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych.

8. Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności.

9. Możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO i/lub kanałów DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup/kanałów zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania.

10. Możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika.

11. Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych).

12. Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim.

13. Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji.

14. Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp.

15. Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI.

16. Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji.

17. Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika.

18. Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS.

19. Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci.

20. Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału.

21. Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO.

22. Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej.

23 Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS.

24. Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi.

25. Wbudowane złącze do podłączenia zewnętrznego mikrofonu z przyciskiem PTT.

26. Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR).

27. Gotowość do pracy z szyfrowaniem E2E. (end to end). Radiotelefon musi być przystosowany do wprowadzenia szyfrowania E2E zgodnego ze standardem ETSI TETRA o długości klucza 256 bitów (AES256) przez doposażenie w przyszłości w dodatkowy, wewnętrzny moduł i/lub upgrade oprogramowania i/lub zakup licencji.

28. Programowanie kluczy szyfrujących do radiotelefonu za pomocą zestawu do programowania ( ZP ) dostarczonego przez Wykonawcę.

29. Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny,          i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami.

30. Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu.

31. Możliwość automatycznego, zdalnego programowania radiotelefonu za pośrednictwem łączy Ethernet w sieci logicznej Zamawiającego, bez konieczności połączenia z internetem. Zamawiający nie dopuszcza realizacji tej funkcjonalności przy użyciu łączy bezprzewodowych, np. WiFi. Funkcjonalność zdalnego programowania musi oferować możliwość centralnego generowania: zadań do wykonania, plików do programowania radiotelefonów, plików do upgrade’u radiotelefonów (firmware), z możliwością ich automatycznej dystrybucji poprzez sieć Ethernet Zamawiającego.

32. Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz.

33. Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz.

34. Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1.

35. Moc nadajnika przynajmniej 10 W (klasa mocy 2 wg EN 300 392-2).

36. Klasa odbiornika: A i B.

37. Zakres napięcia zasilania: od 10,8V do 15,6V DC.

38. Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C.

39. Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 54.

40. Odporność na narażenia mechaniczne, wibracje, udary i spadek swobodny: klasa 5M3 według normy ETSI EN300 019-1-5.

41. Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje.”

Pytanie nr 20

W dokumencie „Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia SZPiFP-42-23” w części „Integrator radiowy z radiotelefonami przewoźnymi” w opisie na radiotelefon przewoźny pkt I DMR, „ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe” ppkt 48, Zamawiający napisał: „Klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody, wg normy EN 60529: IP57” Pragniemy zauważyć, iż zgodnie        z polityką producenta radiotelefonów, radiotelefon typu DMR. charakteryzuje się jedynie klasą IP54.

Czy Zamawiający zaakceptuje stopień ochrony IP54, deklarowany przez producenta radiotelefonu?

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę w treści SWZ w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1A do SWZ) w części „Integrator radiowy             z radiotelefonami przewoźnymi” w opisie na radiotelefon przewoźny Rozdział I DMR skreślając ust. 48: „Klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody, wg normy EN 60529: IP57” i wprowadzając w to miejsce następującą treść: „Klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody, wg normy EN 60529: IP54”

Pytanie nr 22

W dokumencie „Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia SZPiFP-42-23” w części „Integrator radiowy z radiotelefonami przewoźnymi” w opisie na radiotelefon przewoźny pkt I DMR, „ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe” ppkt 47, Zamawiający napisał: „Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -20º÷ +55ºC (z akumulatorem litowo-jonowym -10º÷ +55ºC)” Pragniemy zauważyć, iż wymaganie jest typowe dla radiotelefonu ręcznego, prosimy                  o usunięcie wymagania z OPZ jako omyłki pisarskiej.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę w treści SWZ w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1A do SWZ) w części „Integrator radiowy              z radiotelefonami przewoźnymi” w opisie na radiotelefon przewoźny Rozdział I DMR, skreślając w ust. 47 zapis o treści: „(z akumulatorem litowo-jonowym -10º÷ +55ºC).”

Dodatkowo zostało wniesione poniższe pytanie:

Pytanie

W związku z udzielonymi odpowiedziami do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup mobilnych integratorów radiowych”. /SZPiFP-42-23/ na pytanie nr 7: „Zamawiający informuje, iż nie posiada informacji na temat maksymalnych (chwilowych) obciążeń dla instalacji elektrycznej w zmodyfikowanym dla potrzeb Policji samochodzie. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż instalacja elektryczna samochodu pozwala na dołączenie do niej dodatkowych urządzeń, jednakże maksymalna wartość poboru prądu winna zostać zweryfikowana przez Wykonawcę po podłączeniu zaoferowanych urządzeń tj. na etapie realizacji przedmiotu umowy.” oraz pytanie nr 8: „Zamawiający informuje, iż nie precyzuje konkretnego rozwiązania w powyższym zakresie”, prosimy Zamawiającego o udostępnienie dokumentacji samochodu oraz dokumentacji przebudowy wykonanej przez firmę „Start-Wawrzaszek ISS” w zakresie instalacji elektrycznej samochodu w celu oszacowania kosztów potencjalnego wykonania przyłącza elektrycznego do zasilania Integratora Radiowego.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż zgodnie z informacją uzyskaną od firmy „Start-Wawrzaszek ISS”  wszelkie zmiany w samochodzie muszą być wykonane lub autoryzowane przez firmę „Start-Wawrzaszek ISS” pod rygorem utraty gwarancji na dostarczony pojazd, na co Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Dostawca pojazdu Wawrzaszek ISS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Leszczyńska 22, 43-300  Bielsko-Biała nie wyraża zgody na udostępnienie informacji zawartych w "Instrukcji Obsługi" pojazdu, która stanowi nieudostępnioną do wiadomości publicznej tajemnicę Dostawcy, o której mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W niniejszej instrukcji znajduje się zapis "Zabrania się ich jakiegokolwiek kopiowania, udostępniania, przekazywania jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej, pisemnej zgody Wykonawcy".

Powyższy zapis stanowi, że Wykonawca w celu zapoznania się z treścią w/w dokumentu zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody od Dostawcy pojazdu Wawrzaszek ISS             Sp. z o.o. Sp.k.

Ponadto Zamawiający informuje, iż wprowadza zmianę w treści SWZ                           w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1A do SWZ) minimalne parametry i wymagania techniczne dla części „Akumulator” otrzymują brzmienie:                     „1. Akumulator litowo-jonowy o pojemności minimalnej 1950mAh i żywotności min. 1000 cykli ładowania, gwarantujące pracę przez min. 8 godz. przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% i mocy nadajnika 5 W, do radiotelefonu noszonego opisanego w pkt 4”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wprowadza zmianę w treści SWZ przedłużając termin składania ofert do dnia 20.07.2023r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert odbędzie się         w dniu 20.07.2023r. o godzinie 9:30. Wykonawcy są związani ofertą nie dłużej niż do dnia 17.10.2023r.

W związku z powyższym odpowiednio ulegają zmianie następujące zapisy SWZ:    Rozdział X oraz XII ust. 1 i ust. 6.

Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców.

ZATWIERDZAM:

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy

nadinsp. Piotr Leciejewski

/podpis na oryginale/

# Text boxes

Osoba do kontaktu:

Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

podkom. Marta Zagrodnik

Specjalista  SZPiFP

tel. 47 751 53 21

przetarg@bg.policja.gov.pl

Wykonano w 1 egz.
zamieszczono na stronie zamawiającego
oprac./druk – MZ